ПАСПОРТ № 275

Топливо судовое остаточное ТСО-100

СТО 96925760-006-2017

|  | декларация о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.10722 (срок действия 27.07.2017 – 26.07.2020 г. включительно) |
| --- | --- |
| Код ОКП: 02 5213 |  |  |  |
| Дата изготовления: | 24.08.2017 г. |  |  |
| Номер резервуара | М4 |  |  |
| Количество продукции: | 46,815 т |  |  |  |

| Наименование показателя | Норма по СТО 96925760-006-2017 | Норма по ТР | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Массовая доля серы, %, не более | 1,5 | 1,5 | 0,876* |
| 2. Температура вспышки в закрытом тигле, °С , не ниже | 70 | 61 | 85 |
| 3. Содержание сероводорода, ppm, не более | 2 | не нормируется - | 0,6* |
| 4. Кинематическая вязкость при 500С, мм/с, не более | 100 | не нормируется | 84 |
| 5. Условная вязкость при 50°С, град. ВУ, не более: | 14,0 | не нормируется | 11,4 |
| 6. Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | не нормируется | следы |
| 7. Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 950 | не нормируется | 910 |

* из протокола испытаний № 155 от 17.07.2017 г., выданного испытательной лабораторией АО «Инспекторат Р» (филиал в г. Саратове )  (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP06 от 01.12.2015 г.)

Заключение:	 продукция соответствует СТО 96925760-006-2017 и техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза  от 18.10.2011г. № 826

Дополнительная информация:	-  продукция не содержит присадок;

- гарантийный срок хранения продукции – 1 год с даты изготовления.

Дата выдачи паспорта  24.08.2017

Старший лаборант		___________________   Малянова Г.В.