ПАСПОРТ № 265

Фракция углеводородов лигроино-керосиновая

СТО 96925760-005-2013

| ОКП Дата изготовления: | 025890 21.08.2017 г. |
| --- | --- |
| Дата отбора пробы: Номер резервуара Уровень наполнения: | 21.08.2017 г. Пробы отобраны по ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Е4 2320 мм |
| Размер партии (масса): 81,916 т |
| Дата испытаний: | 21.08.2017 г. |

| Наименование показателя | Норма по СТО 96925760-005-2013 | Фактические показатели | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже 50% перегоняется при температуре, °С, не ниже 90% перегоняется при температуре, °С, не ниже | 70 100 220 | 70 102 220 | ГОСТ 2177 |
| 2. Массовая доля серы, %, не более | 0,5 | 0,05 | п.8.5 СТО |
| 3. Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 4. Плотность при 20°С, кг/м3 , не более | 800 | 713 | ГОСТ 3900 |
| 5. Внешний вид | прозрачный и чистый | прозрачный и чистый | п. 8.6 СТО |

Заключение: Продукция соответствует требованиям СТО  96925760-005-2013 «Фракция углеводородов

лигроино-керосиновая»

Дополнительная информация:

- продукция не содержит присадок.

- гарантийный срок хранения продукции – 1 год с даты изготовления.

Дата выдачи паспорта:

21.08.2017 г.

Старший лаборант		___________________   Малянова Г.В.